## Slide 1
基于超声影像的乳腺肿瘤分类分割
辅助诊断系统设计

## Slide 2
目
录
CATALOG PAGE
01
背景问题与分析
02
数据源分类运用
03
建模算法与演示
04
实验结果及分析
05
模型优势态总结

## Slide 3
  高发病率：全球每年新发乳腺癌病例超 230 万，占女性癌症发病率的 24.5%。
  生存率对比：
主观性强
诊断高度依赖医师经验
一致性较差
数据源分类运用
建模算法与演示
实验结果及分析
背景问题与分析
乳腺癌临床现状与超声诊断痛点
模型优势态总结
临床现状
基层薄弱
县域及以下机构
缺乏经验丰富医师
负荷巨大
医师资源紧张
易疲劳误诊
挑战总结：人工诊断的局限性已成为乳腺癌早期筛查与精准诊疗的瓶颈，亟待AI赋能以提升效率与准确性。
超声图像自身技术挑战
低对比度、散斑噪声、病灶尺度差异大、边界不清
小弱的恶性病灶易漏诊
  早期诊断：5 年生存率可达 90% 以上。
  晚期诊断：5 年生存率不足 30%。

## Slide 4
📁 样本构成：共647张图像 (良性 437 例 / 恶性 210 例)。
🔒 核心目的：通过内部验证和外部验证，交叉验证模型的鲁棒性。
数据集
📊 样本规模：包含1,875 张超声图像，覆盖1,064例临床确诊病例。
🔄 验证策略：将全部病例分成 5 份做
5 折模型的交叉验证，强化模型输出的鲁棒性。
BUSBRA (训练 + 验证)
BUSI (外部独立测试)

## Slide 5
系统工程——从问题出发的整体架构设计
针对乳腺超声低对比度、边界模糊与单模型识别短板，
本项目创新设计了一个多任务协同架构，兼顾全局判断与局部病灶提取，结果可解释性更强。
完整图分类
ROI 分割引导
质量门控
模型融合
多任务协同架构结构

## Slide 6
初始模型的探索之路——单模型基础性能评估
  ConvNeXt-Tiny在AUC和F1-Score上表现最优，且参数量适中（28M），适合部署。
  EfficientNetV2-S虽然AUC略低，但Sensitivity最高（0.8333），与ConvNeXt-Tiny形成互补。
模型 | 参数量 | BUSI AUC | Accuracy | Sensitivity | Specificity | Precision | F1-Score
ConvNeXt-Tiny | 28M | 0.8943 | 0.8423 | 0.7762 | 0.8741 | 0.7477 | 0.7617
ConvNeXt-Small | 50M | 0.8947 | 0.8284 | 0.7667 | 0.8581 | 0.7220 | 0.7436
Swin-Tiny | 28M | 0.8729 | 0.8300 | 0.7048 | 0.8902 | 0.7551 | 0.7291
DenseNet-121 | 8M | 0.8766 | 0.8083 | 0.4571 | 0.9771 | 0.9057 | 0.6076
EfficientNetV2-S | 21M | 0.8609 | 0.7465 | 0.8333 | 0.7048 | 0.5757 | 0.6809
ResNet-18 | 11M | 0.848 | 0.7991 | 0.7714 | 0.8124 | 0.6639 | 0.7137
MobileNetV3-Small | 2.5M | 0.8431 | 0.7546 | 0.7143 | 0.7735 | 0.6024 | 0.6536
YOLO 26x-cls | 28M | 0.8189 | 0.7975 | 0.6571 | 0.8650 | 0.7005 | 0.6781

## Slide 7
初始模型的探索之路——单模型 5 fold 性能评估
在单模型5 fold评估中，由于ConvNeXt-Tiny获得最高 BUSI AUC（0.9054），
EfficientNetV2-S 提供较高特异性和互补的 CNN 表征，因此选择二者构成双模型五折分类集成。
5-fold 模型 | BUSI AUC | Sensitivity | Specificity | Accuracy | Precision | F1
ConvNeXt-Tiny 5-fold + crop-sweep TTA | 0.9054 | 0.7714 | 0.8879 | 0.8501 | 0.7678 | 0.7696
EfficientNetV2-S 5-fold + hflip TTA | 0.8997 | 0.6810 | 0.9291 | 0.8485 | 0.8218 | 0.7448
EfficientNetV2-S 5-fold + identity TTA | 0.8982 | 0.6619 | 0.9314 | 0.8439 | 0.8225 | 0.7335
Swin-Tiny 5-fold + crop-sweep TTA | 0.8971 | 0.7762 | 0.8833 | 0.8485 | 0.7617 | 0.7689
DenseNet121 5-fold + hflip TTA | 0.8914 | 0.4952 | 0.9794 | 0.8223 | 0.9204 | 0.6440
ConvNeXt-Small 5-fold + crop-sweep TTA | 0.9040 | 0.8190 | 0.8535 | 0.8423 | 0.7288 | 0.7713
我们通过对训练集进行5fold平均分配，对目标模型进行5fold训练并融合权重+最优TTA的配置进行0.5阈值基准性能测试，得到以下结果：

## Slide 8
初始模型的探索之路——多分类模型融合权重
结论：高 AUC 模型 + 高 Sensitivity 模型互补集成，实现性能突破。
模型组合 | 权重 | AUC | Accuracy | Sensitivity | Specificity | Precision | F1-score | 混淆矩阵
EfficientNetV2-S | 1.000 | 0.8997 | 0.8485 | 0.6619 | 0.9382 | 0.8373 | 0.7394 | TN 410 / FP 27 / FN 71 / TP 139
DenseNet121 | 1.000 | 0.8914 | 0.8223 | 0.4952 | 0.9794 | 0.9204 | 0.6440 | TN 428 / FP 9 / FN 106 / TP 104
ConvNeXt-Tiny | 1.000 | 0.9054 | 0.8501 | 0.7714 | 0.8879 | 0.7678 | 0.7696 | TN 388 / FP 49 / FN 48 / TP 162
EffNet + DenseNet | 0.612 / 0.388 | 0.9053 | 0.8331 | 0.5762 | 0.9565 | 0.8643 | 0.6914 | TN 418 / FP 19 / FN 89 / TP 121
EffNet + ConvNeXt | 0.427 / 0.573 | 0.9133 | 0.8578 | 0.7381 | 0.9153 | 0.8073 | 0.7711 | TN 400 / FP 37 / FN 55 / TP 155
DenseNet + ConvNeXt | 0.396 / 0.604 | 0.9082 | 0.8594 | 0.7190 | 0.9268 | 0.8251 | 0.7684 | TN 405 / FP 32 / FN 59 / TP 151
EffNet + DenseNet + ConvNeXt | 0.358 / 0.244 / 0.398 | 0.9138 | 0.8640 | 0.7095 | 0.9382 | 0.8466 | 0.7720 | TN 410 / FP 27 / FN 61 / TP 149

## Slide 9
CLAHE 对比度及边缘增强
通过观察测试集，我们发现超声图像
普遍存在对比度低、病灶边缘模糊的问题。
为此，我们应用对比度受限的
自适应直方图均衡化 (CLAHE)算法，
自适应增强病灶边界清晰度与内部回声的局部对比度，突出关键纹理信息。

## Slide 10
多裁剪TTA
多裁剪 TTA 针对单张超声图像，生成多尺度裁剪 + 水平翻转的多个视图，将模型预测结果取平均输出。
本项目为 ConvNeXt-Tiny 设置 3 种裁剪比例（0.90、0.95、1.00），结合原图与翻转扩充为 6 组推理视角。
实验结果：
AUC ：0.8991 → 0.9054
Sensitivity ：0.7381 → 0.7714
F1-score ：0.7434 → 0.7696

## Slide 11
由整体聚焦局部
分类任务引入分割模型
选用UNet-ResNet18作为分割分支
ROI 最大连通域（LCC）后处理
使用二值化 + 最大连通域算法
实验结果：
AUC ：0.9196 → 0.9208
Sensitivity ：0.8429 → 0.8524

## Slide 12
ROI 质量门控
常规 ROI 融合依赖稳定分割结果，外部测试时 mask 易出现尺寸异常、定位偏移，引入不稳定噪声。
为此设计ROI 面积质量门控机制：
ROI 面积合规时，启用 ROI 局部融合；
ROI 面积异常时，自动退回完整图全局预测， 规避低质量 ROI 带来的误判干扰。
Chart: 
| 普通 ROI | ROI + LCC | ROI质量门控
AUC | 0.8362 | 0.8284 | 0.8532
Accuracy | 0.8429 | 0.8524 | 0.8667
Sensitivity | 0.833 | 0.8169 | 0.8467
Specificity | 0.708 | 0.6911 | 0.7309
Precision | 0.7696 | 0.7633 | 0.793
F1 | 0.7696 | 0.7633 | 0.793
实验提升：
AUC：0.9208 → 0.9256
敏感度、特异性、精确率、F1 值全部显著上涨
既保留 ROI 病灶聚焦优势，又大幅降低错误误诊率

## Slide 13
整体局部一起看——Logit空间 OOF 堆叠
配置 | AUC
Logit Stacker + 原始mask | 0.9186
Logit Stacker + ROI LCC | 0.9208
Logit Stacker + ROI LCC + 质量门控 | 0.9256
完整图分类概率 p_full
ROI 分类概率 p_roi
转换为 logit(p)
输入 Logistic Regression
输出最终恶性概率
logit(p) = log(p / (1 - p))

## Slide 14
基础 消融实验
消融实验说明：各模块之间具有较好的协同效果
配置 | AUC | Acc | Sens | Spec | F1
基础双模型 | 0.9026 | 0.8454 | 0.7714 | 0.8810 | 0.7642
双模型 + CLAHE | 0.9131 | 0.8547 | 0.7143 | 0.9222 | 0.7614
双模型 + 多裁剪TTA | 0.9046 | 0.8516 | 0.8048 | 0.8741 | 0.7788
双模型 + ROI | 0.9123 | 0.8114 | 0.8857 | 0.7757 | 0.7530
双模型 + CLAHE + 多裁剪TTA | 0.9151 | 0.8640 | 0.7524 | 0.9176 | 0.7822
双模型 + CLAHE + ROI | 0.9240 | 0.8377 | 0.8381 | 0.8375 | 0.7702
双模型 + 多裁剪TTA + ROI | 0.9153 | 0.7960 | 0.9095 | 0.7414 | 0.7432
双模型 + CLAHE + 多裁剪TTA + ROI | 0.9256 | 0.8454 | 0.8714 | 0.8330 | 0.7854

## Slide 15
ROI 消融实验
配置 | Full图输入 | ROI图输入 | 原始mask裁剪 | LCC裁剪 | Full/ROI简单平均 | Logit Stacker | 质量门控 | AUC | Acc | Sens | Spec | F1
基础配置：双模型 + CLAHE + 多裁剪TTA | ✅ |  |  |  |  |  |  | 0.9151 | 0.8640 | 0.7524 | 0.9176 | 0.7822
仅ROI分支 + 原始mask裁剪 |  | ✅ | ✅ |  |  |  |  | 0.9176 | 0.8717 | 0.7952 | 0.9085 | 0.8010
仅ROI分支 + LCC裁剪 |  | ✅ |  | ✅ |  |  |  | 0.9188 | 0.8439 | 0.7905 | 0.8696 | 0.7667
Full / ROI简单平均 + ROI LCC | ✅ | ✅ |  | ✅ | ✅ |  |  | 0.9205 | 0.8671 | 0.7762 | 0.9108 | 0.7913
Logit Stacker + 原始mask | ✅ | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  | 0.9186 | 0.8161 | 0.8810 | 0.7849 | 0.7566
Logit Stacker + ROI LCC | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ |  | 0.9208 | 0.8176 | 0.9000 | 0.7780 | 0.7621
Logit Stacker + ROI LCC + 质量门控 | ✅ | ✅ |  | ✅ |  | ✅ | ✅ | 0.9256 | 0.8454 | 0.8714 | 0.8330 | 0.7854
ROI消融实验进一步验证分割引导 、LCX后处理、LogitStacker和质量门控的作用

## Slide 16
技术指标及测试结果
在BUSI外部测试集（647例样本：良性437例，恶性210例）上的最终性能：

## Slide 17
技术指标及测试结果
技术累积提升路径
阶段 | 配置 | BUSI AUC | 累积提升
单折ConvNeXt-Tiny | fold1, identity | 0.8943 | 基线
+ timm-aware配方 | 修正预处理失配 | 0.8943 | 前提条件
+ 五折集成 | 5-fold average | 0.9054 | +0.0111
+ crop-sweep TTA | 3 crop × hflip | 0.9054 | 包含在五折中
+ EfficientNetV2-S辅助分支 | 双模型静态加权 | 0.9130 | +0.0076
+ OOF Logistic Stacking | logit融合 | 0.9138 | +0.0008
+ ROI分割引导 | UNet + LCC | 0.9208 | +0.0070
+ 面积质量门控 | [0.08, 0.75]回退 | 0.9256 | +0.0048
总提升 |  |  | +0.0313
技术模块逐步叠加带来的 AUC 提升

## Slide 18
技术指标及测试结果
双模型融合、CLAHE、多裁剪TTA、ROI分割引导、LCC后处理和质量门控都对最终性能有贡献

## Slide 19
可视化说明
原图、病灶叠加和 Grad-CAM 在同一结果流中呈现，用于辅助复核模型关注区域
原始图像
病灶叠加图
Grad-CAM热力图

## Slide 20
技术可行性分析及创新说明
最终性能结果技术可行性：
1.采用成熟架构与BUSBRA/BUSI数据集2.Gradio部署单图3-6秒，且脚本齐全可 复现。
提出三项创新：
1.ROI分割引导的双模型集成
2.Crop-Sweep多尺度TTA推理
3.OOF Logistic、Stacking自动加权融合

## Slide 21
作品展示
“分类-分割-融合”
多任务协同架构
集成三个深度学习模型
完成Gradio Web界面
支持Grad-CAM
可解释性可视化及病灶分割展示

## Slide 22
作品演示视频

## Slide 23
基于超声影像的乳腺肿瘤分类分割
辅助诊断系统设计
恳请各位老师批评指正！